Titel
Active clamp Flyback (65W-GaN)
Reverse Engineering

---
Agenda / Inhaltsverzeichnis
Agenda / Inhaltsverzeichnis
Erstes Kapitel
  1. Text
  2. Text
2. Zweites Kapitel
3. Drittes Kapitel
  1. Text
4. Viertes Kapitel
  1. Text
5. Fünftes Kapitel

---
General Features
- Active clamping Flyback (Auxiliary buck-boost converter)
- Vin: 90~264 VAC, 47~63 Hz
- Vout: 5-9-12-15-20 (USB-PD)
- Varibale switching frequency up to 500 kHz
- GaN
- Transformer (+ inductor for Buck-Boost)
- Input Cap: 120µF; Output Cap:~720µF
- Active clamping and synchronous rectifier

---
General Features
Switching Modes:
  1. Variable Frequency mode (VF) → heavy loads
  2. Frequency foldback mode (FFBK) → intermediate loads
  3. Voltage-controlled frequency mode (VCO) → light loads
  4. Burst mode (BM) → very light or no load

---
High-Voltage startup generator

---
Blockdiagram

---
Plecs Simulation

---
Simulation vs Reality

---
Simulation operation Points
OperationPoint	Vin (VAC)	Load(V/W/Ω)	Duty Flyback	Buck/Boost Load
Vin_min, full load	90	20/65/6.154		Buck 400KHz 60mA
Vin_norm, full load	230	20/65/6.154	0.287	Buck 400KHz 60mA
Vin_max, full load	264	20/65/6.154		Buck 400KHz 60mA
Vin_norm, 50% load	230	15/45/5		Buck 600KHz 5mA
	230	9/27/3		Buck 750KHz 5mA
	230	5/15/1.667		Boost 1MHz 5mA
Vin_norm, light load	230	5/0.5/50		Boost 1MHz 5mA

---
Kapiteltrenner

---
Überschrift maximal zweizeilig
Überschrift maximal zweizeilig

---
Überschrift fett maximal einzeilig, Lorem ipsum dolor sit amet
Überschrift fett maximal einzeilig, Lorem ipsum dolor sit amet
Unterüberschrift Standard maximal einzeilig, Lorem ipsum dolor
- Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
- Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
- At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
- At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

---
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

---
Titel, Arial 28pt fett
Titel, Arial 28pt fett
Untertitel bzw. Text erste Ebene ohne Aufzählung, Arial 20pt Standard oder fett
  1. Text zweite Ebene mit Aufzählung, Arial 20pt Standard
    1. Text dritte Ebene mit Aufzählung, Arial 18pt Standard
      1. Text vierte Ebene mit Aufzählung, Arial 18pt Standard
Farbpalette
Bitte nutzen Sie die hinterlegten Designfarben.
Alle weiteren Farben sind unter den benutzerdefinierten Farben hinterlegt.
Aufzählung
Zum Ändern der Textebene und zum Erstellen von Aufzählungen gehen Sie über das Menü auf: Start > Absatz > Listenebene erhöhen oder Listenebene verringern
Listenebene erhöhen
Listenebene verringern
Hilfslinien
> Rechtsklick auf eine leere Fläche
> Raster und Führungslinien
> Linieneinstellungen
> Zeichnungslinien auf Bildschirm anzeigen
Zum Ändern der Fußzeile wählen Sie den Reiter:
> Einfügen
> Kopf- und Fußzeile
Dort erfolgt die Eingabe des Titel der Präsentation | Name unter:
> Fußzeile
Quelle / Fußnote Arial 9,5pt Standard
Bitte diese Folie
nach Erstellung der
Präsentation
 löschen